## Slide 1: A víziközmű hálózatok állapota és a rekonstrukció lehetőségei az Ellentételezési Alap tükrében
Radács Attila
MaVíz Műszaki Bizottság elnöke

## Slide 2: Általános adatok, információk
2024-ben 36 engedélyes víziközmű szolgáltató Magyarországon
  18 vállalat többségi állami tulajdonban
  18 vállalat többségi önkormányzati tulajdonban
Mind a 3 155 településen működik közüzemi ivóvíz hálózat
2024. év végén még volt/van 948 db olyan település ahol nincs közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás
  1 km ivóvízvezetékre jutó szennyvízcsatorna hossza: 791 m,
  bekapcsolt lakások arányának különbsége: 12,2 %.
Egy főre jutó vízfelhasználás: 101,8 l/fő/év

## Slide 3
Közüzemi víztermelés alakulása Magyarországon
2014-2023. év között (Forrás: KSH)

## Slide 4
Egy lakosra jutó havi vízfogyasztás alakulása 2014-2023 között (forrás: MaVíz)
Egy lakossági felhasználási helyre jutó havi vízfogyasztás megoszlása a tagvállalatok között (forrás: MaVíz)

## Slide 5
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózattal rendelkező lakások aránya az összes lakás %-ában 2014-2023 között (forrás: KSH)
Elsődleges és a másodlagos víziközmű-olló alakulása 2014-2023 között (forrás: KSH)

## Slide 6
Az egy lakossági felhasználási helyre jutó átlagos havi szennyvíz kibocsátás (2014-2023) (forrás: MaVíz)
Egy lakossági felhasználási helyre jutó átlagos havi szennyvíz kibocsátás megoszlása a tagvállalatok között 2023. évben (MaVíz)

## Slide 7
A hazai közüzemi szennyvízelvezető-hálózat hosszának és az elvezetett szennyvíz-mennyiség alakulása 2014-2023 között (forrás: KSH)

## Slide 8: Csőhálózataink állapota
Ivóvíz gerincvezetékek és bekötések Magyarországon
  Gerinc és távvezetékek 69 629 km
    Anyaguk, koruk (az elosztó hálózat átlagos életkora: 38,7 év)
    Nyomásviszonyok, kapacitásuk, kivitelezés minősége, talajviszonyok
    Csőszálak kötései és a vezeték korrózió
    Bekötések 24 660 km (3 734 443 db)
    Vízminőségi problémák (Ólom)
    Horganyzott acél problémái, talajtípusok-korróziós hatások
  Szennyvízcsatorna hálózatok 77 323 km (gerinc 71,3% + bekötés 28,7%), ebből 73 882 km elválasztott (93,8 %)
    Jóval fiatalabb mint az ivóvíz hálózat
    Anyaga jórészt műanyag
    Meghibásodások: akna és csőkapcsolat, korrozív közeg

## Slide 10: Csőhálózat életkora és a hibaszám alakulása
Chart: 
| 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 25 | 50
Évek
Hibaszám (db/év)
1.
1.
Gyerekkor - Beágyazódás
2.
2.
Fiatalkor – Hibamentes időszak
3.
3.
Felnőttkor – Szaporodó hibaszám- felújítás
4.
4.
Öregkor – Tönkremeneteli időszak – rekonstrukció
csőcsere

## Slide 11
Az elosztóhálózat anyag és kor szerinti összetétele (forrás: MaVíz)

## Slide 12: Csőanyag élettartamok – rekonstrukciós igény
 |  |  | 1950 |  | 1960 |  | 1970 |  | 1980 |  | 1990 |  | 2000 |  | 2010 |  | 2020 |  | 2030 |  | 2040 |  | 2050 |  | 
Duktil (GGG) | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PE (KPE) | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  |  |  |  |  | 60 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PVC | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  |  |  |  |  | 40 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Acél (védelem nélkül) | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  | 30 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Azbesztcement | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  |  | 50 - 70 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Öntöttvas | Építés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Élettartam |  | 100 év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Rekonstrukció
Rekonstrukció
Rekonstrukció
Rekonstrukció
Rekonstrukció
!
!
Rekonstrukció
Értékesítési különbözet 23%! 100 m3 kitermelt vízből, 23 m3 után nincs árbevétel!

## Slide 13: A meghibásodások és az ivóvíz hálózat állapota (forrás: MaVíz)
- A hálózat hossza évről évre minimálisan, de növekszik
- Az utóbbi 10 év alatt jelentősen megnőtt a hibaszám.
- A hálózatra vetített megújulási arány 2023-ban 0,23%

## Slide 14
Chart: 
| Műanyag | Beton | Kőagyag | Acél | Egyéb
 | 56481806.8521 | 10366639.8599 | 813551.8948 | 116967.1919 | 1653095.8472
Szennyvíz csatornák összetétele anyag szerint Magyarországon (forrás: MaVíz)

## Slide 15
A csatornahálózat anyag és kor szerinti összetétele a MaVíz tagszervezetek esetében (forrás: MaVíz)

## Slide 17
1 km csatornavezetékre jutó meghibásodások számának alakulása 2014-2023. év között (forrás: MaVíz)
Egy szennyvízátemelőre jutó meghibásodások számának alakulása 2014-2023. év között (forrás: MaVíz)

## Slide 18: Egyéb hatások, változások – amik nem segítenek…. – ivóvíz és szennyvíz csatorna hálózaton
Változó igénybevétel
  Országon belüli vándorlás,
  Éghajlati változások,
  Nincs ára a víznek,
  Kapacitás hányok kialakulása
Korábbi nagyobb „ipari” igénybevétel
  Hosszabb tartózkodási idők,
  Vízminőségi problémák
Kivitelezési hiányosságok
  Anyag hibák
  Kivitelezési hibák (infiltráció a csatorna hálózaton)
Notes: Szakmai napok kellenek!!
Ötletek??

## Slide 19: Vízió és műszaki szükségesség
Alapvető érdek a szolgáltatás biztonságának és az üzemeltetés hatékonyságának növelése
  Új hibafeltárási és hibaelhárítási megoldások, módszerek,
  Korszerű rekonstrukciós megoldások, anyagok, technológiák
  A kapacitás növelés lehetőségei a problémás rendszereken,
  Nyomásmenedzsment,
  A digitalizáció lehetőségeinek kihasználása
    Korszerű folyamatirányítás
    Gyors beavatkozások
    Hatékony munkaerő gazdálkodás
    Naprakész műszaki alapadat szolgáltatás

## Slide 20: Rekonstrukció finanszírozási lehetőségei
Rekonstrukciós források a szolgáltatási díjakból és az állami támogatásból
  díjban megképződő ÉCS-re, a 2024. január 1.-től érvénybe lépett 25/2023. EM rendelet miatt (nem lakossági alapdíj + fogyasztás arányos díj emelés, ivóvíz- + csatorna szolgáltatási díj) számítani lehet,
  a 43/2024. (XII. 30.) EM rendelet szabályozza a Társaságoknál 2025. évben a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap működését a fejlesztési források felhasználási szabályait, a 2024.-es évhez hasonlóan.
    1. sz. melléklet: Az Alapba történő befizetési kötelezettség és az Alapból járó ellentételezés mértéke
    2. sz. melléklet: A víziközmű szolgáltató által elkülönítetten kezelt és kizárólag víziközművek fenntartására fordítható összeg
EU-s források ???

## Slide 21
A szolgáltatott ivóvíz mennyisége 2014-2023. év között (forrás: KSH)
Értékesített ivóvíz (m3/év) mennyiségének megoszlása lakossági és nem lakossági fogyasztók között 2023. évben (forrás: MaVíz)

## Slide 22
Az egy közületi felhasználási helyre jutó átlagos havi ivóvíz-felhasználás alakulása 2014-2023 között (forrás: MaVíz)

## Slide 23
A számlázott szennyvíz (m3/év) mennyiségének megoszlása lakossági és közületi fogyasztók esetében 2023. évben (forrás MaVíz)

## Slide 24: Ellentételezési Alap
Chart: Ellentételezési Alap teljes összege (millió Ft)
| 2024 | 2025
Állami támogatás | 77099954 | 114007396
Szolgáltatói befizetés | 21967082 | 18410136
2024. évben az elkülönítetten kezelendő összeg mértéke: 109 322 891 .- Ft
EM rendelet 2. sz. melléklet
(Állami támogatás 80 Mrd Ft)
2025. évben az elkülönítetten kezelendő összeg mértéke: 98 483 153 .- Ft
EM rendelet 2. sz. melléklet
(Állami támogatás 130 Mrd Ft)
„2023.-ban közmű-rekonstrukcióra 31 válaszadó, összesen 24,2 Mrd Ft összegben költött. Ennek 63,0 %-át az ivóvíz-rendszerekre fordították.” (MaVíz Évkönyv)

## Slide 25
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!