## Slide 1: Rekonstrukció tervezés kihívásai és megoldási lehetőségei.
2026. január 28
Dr. Fülöp Roland, (BME-VKKT, HSTT)

## Slide 2: Hazai jellemző állapot
Alacsonyan tartott vízdíjak
Rekonstrukció pénzügyi háttere hiányzik
Felújítások aránya alacsony (<0,5%)
Meghibásodások száma nő
Veszteségek, károk növekszenek
Vezetékek átlagéletkora nő
Ellentételezési alap
Felújítások aránya még mindig alacsony <0,5%

## Slide 3: Leromló víziközmű hálózatok közvetlen hatásai
Vízellátó rendszereken:
vízhiány,
nyomás csökkenés,
elöntés,
javítási, helyreállítási költségek növekedése
energia költség növekmény
Vízelvezető rendszereken:
gyakori dugulások,
elöntések,
javítási helyreállítási költségek növekedése,
energia költség növekmény,
szagproblémák

## Slide 4: Leromló hálózatok közvetett hatásai
Áttételes, közvetett hátrányok/károk (Ezeket a nehezen számszerűsíthető közvetett hatásokat leginkább kár és más költség szorzókkal veszik figyelembe):
kellemetlenségek, esztétikai jellegű problémák,
gyorsuló öregedés
a forgalom akadályozása,
vízminőségi, közegészségügyi következmény,
politikai károk.

## Slide 5: Evolúciós ugrások az iparban és a városi vízi infrastruktúrában
Ipari fejlődés |  | Vízi infrastruktúra fejlődése | 
1.0 | Az első ipari forradalom… | 2.0 | Vezetékes vízellátás és az ivóvíz tisztítás beillesztése a városi vízrendszerekbe. A települési vízelvezetés fejlesztése.
2.0 | Tömeggyártás |  | 
3.0 | Elektronika és információs technológia bevezetése | 3.0 | Szennyvíz tisztítás, a városi vízrendszer kiterjesztése
4.0 | Kiberfizikai rendszerek, robotizáció | 4.0 | Az Ipar 4.0 eredményeinek beépítése a technológiai folyamatok irányításába Érzékelés, mérés Valós idejű modellezés Optimalizálási célú beavatkozás A vízbázistól a víztermelésen, elosztáson, a szennyvíz gyűjtésén és tisztításon át a természetes befogadóig húzódó rendszer kiegészül a városi vízgyűjtővel, és ezt már nem csak természeti adottságként kezeljük, hanem aktívan alakítjuk, befolyásoljuk a vízgyűjtőn lezajló hidrológiai folyamatokat is. IWA - Digitális Víz program

## Slide 6: Rekonstrukció tervezés jövője
A munkák nagy része települési környezetre koncentrálódik, konfliktus helyzetek minimalizálására kell törekedni.
A felhalmozott rekonstrukciós igényt csak kockázatalapú megközelítéssel lehet kezelni. Ebből következően a statisztikai kiértékelés mellett, a vezeték állapot diagnosztika szerepe is megnő.
A felújítandó vezetékszakaszokra és műtárgyakra, mint az integrált települési vízgazdálkodási rendszer elemeire kell gondolni. Funkció és kapacitás az új igényeknek megfelően változhat.
A felújítások vezessenek el a víziközművek magasabb fejlettségi fokára, ne ragadjunk le a 3.1-es szinten.

## Slide 7: Fogalmak (MSZ EN 13566-1:2002)
Rekonstrukció: minden beavatkozás, ami a rendszer tulajdonságait helyreállítja, vagy javítja
Felújítás: minden olyan munkát magában foglal, ami az eredeti anyagú cső aktuális állapotát, teljesítőképességét javítja.
Csere: rekonstrukciója a csőnek, ami nem tartja meg az eredeti anyagú csövet.
Fenntartás: Üzemben tartani a meglévő rendszert, anélkül, hogy további anyagot építsünk be.
Javítás: Pontszerű károk javítása.

## Slide 8: Rekonstrukció döntéstámogatásának elvi sémája
Gazdasági információs rendszer
Műszaki információs rendszer
Fizikai vizsgálatok
Meghibásodás előrejelző modell
Hálózathidraulikai modell
Rekonstrukció alá vonandó hálózatrészek és azok rekonstrukciós időpontjának kiválasztása

## Slide 9: Cél a csőcsere gazdaságilag optimális időpontjának meghatározása
Megoldható költségadatokból is, de feltétele a megfelelő objektumfelbontás a gazdasági információs rendszerben

## Slide 10: Meghibásodás előrejelzés célja
3 fő szakasz:
A, Üzembe helyezési (beégetési)
B, Alacsony meghibásodási rátájú
C, Elhasználódási szakasz

## Slide 11: Meghibásodás előrejelzési megoldások
Matematikai módszerek:
Regressziós modellek
Statisztikai valószínűségi modellek
Pontozásos rangsorolás
Fuzzy algoritmusok
Neurális hálók, tanuló algoritmusok
Jellemzőik:
Fontos a hálózat nyilvántartások megbízhatósága (meghibásodás, vezeték adat)
Érzékenyek a csoportbontásra, homogén csoportokat kell képezni (vezeték típus, szállított közeg, talaj, talajvíz paraméterek) !!!
A modellek a meglévő meghibásodás adatokból jeleznek előre, feltételezve, hogy a jövőbeni meghibásodások alakulása követi a múltbeli szabályszerűséget.
Valamennyi modellre jellemző, hogy az idő függvényében előrejelzést adnak a meghibásodások várható számára, de a meghibásodások helyéről a vizsgált objektumon belül nem képesek információval szolgálni.

## Slide 12: Diagnosztika/állapot értékelés
Adatelemzések,
modellezések
Helyszíni vizsgálat
Laboratóriumi vizsgálat
Vizuális
Akusztikus
Közegtartás
Elektromágneses
Ultrahang/Radar
Röntgen
Anyagszerkezet
Szilárdságtani
Geometriai
Szilárdságtani
Meghibásodás adatok
Fogyasztói panaszok
Üzemeltetési tapasztalatok
Hidraulikai viszonyok
Csőzónára vonatkozó információk

## Slide 13
Vezeték építési technológiák
Csere
Helyreállítás
Javítás
Teljes feltöltéses
Helyi injektálás
Póttömítés
Rekonstrukció
Új építés
Nyílt árok
Kitakarás nélküli
Irányított fúrás (HDD)
Csősajtolás (Micro tuneling)
Fúrás
Talaj rakéta
Pilot cső
Ütve sajtolás
Vákuum öblítés
Cső roppantás repesztés
Cső roppantás vágás
Cső behúzás
Kihúzásos csere
Szerkezeti
Nem szerkezeti
Cement bevonat
Spirál tekercselés
Poliuretán bevonat
Szorosan illeszkedő csőbélelés
Epoxi bevonat
Tömlőző CIPP
Szövet tömlő

## Slide 14: Milyen iránymutatást kaphatunk a rekonstrukció kérdéseire?
Jogszabályok, törvények, rendeletek
Szabványok:
MSZ EN 13508-1:2013 Települések csapadék- és szennyvízelvezető rendszereinek állapotvizsgálata és értékelése. 1. rész: Általános követelmények
MSZ EN 14654-2:2021 Települések csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerei. A tevékenységek irányítása és ellenőrzése. 2. rész: Helyreállítás
Hazai műszaki előírások
Külföldi előírások
DVGW
ATV
AWWA
OVF
Közműcégek belső előírásai
Vezeték béleléses technológiákhoz
Általános alapelvek
Alig van
Hálózathoz van, hálózati nagyműtár-gyakhoz nincs
Általános elvek, illetve vezeték bélelésekhez van részletes

## Slide 15: Milyen tudás megosztási lehetőségek vannak?
Felsőoktatás:
Alap BSc és Mesterképzés (MSc)
Szakmérnök képzés
Mérnöki Kamara:
Szakmai továbbképzés
Szakmai szervezetek:
Magyar Társaság a Feltárásnélküli Technológiáért (HSTT)

## Slide 16: Milyen feladatok állnak előttünk?
Műszaki nyilvántartások adatelemzése, döntéstámogatás alapadatainak előkészítése
Meglévő kitakarás nélküli technológiákkal felújított vezetékkel kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése, elemzése
Hazai műszaki irányelvek kidolgozása, vagy más nemzetek szövetségeinek irányelveit honosítjuk.
Műtárgyak felújítására előírások kidolgozása
Dokumentációk minimális adattartalmának kidolgozása, elmozdulás a BIM irányába
Magyar Társaság a Feltárásnélküli Technológiáért HSTT !!!

## Slide 17: Mit nyújthat magyar Társaság a Feltárásnélküli Technológiáért Egyesület?
Szakmai hírek a honlapon
Honlapi tudástár
Webináriumok szervezése
Célunk a nemzetközi szakmai szervezetekhez történő csatlakozás, a hazaiakkal együttműködés
Szakmai bemutatók szervezése
Konferenciák szervezése
Műszaki irányelvek, útmutatók kidolgozása

## Slide 18: Köszönöm a figyelmüket!